## Slide 1
铁路线路智能综合检测机器人
技术汇报
汇报单位：____________________
汇报日期：2026 年 4 月

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
项目背景与问题
02
综合检测核心理念
03
系统总体架构
04
核心检测能力
05
效率与数据优势
06
健康评估与智能养护
07
技术规格参数
08
远程监测系统
09
总结与展望
铁路线路智能综合检测机器人
2 / 28

## Slide 3
01
项目背景与问题

## Slide 4
传统人工巡检面临的挑战
痛点维度痛点维度 | 具体表现具体表现
效率低效率低 | 人工步行约 1.1~1.5 km/h，每天最多检测 6km人工步行约 1.1~1.5 km/h，每天最多检测 6km
数据离散数据离散 | 靠人工记录，格式不统一，无法直接对比分析靠人工记录，格式不统一，无法直接对比分析
质量不稳定质量不稳定 | 人员状态、经验差异导致检测结果因人而异人员状态、经验差异导致检测结果因人而异
夜间盲区夜间盲区 | 夜间无法巡检，长时间运行存在安全隐患夜间无法巡检，长时间运行存在安全隐患
成本高成本高 | 需要大量人员长期投入，综合成本居高不下需要大量人员长期投入，综合成本居高不下
铁路线路智能综合检测机器人
4 / 28

## Slide 5
我们的解决方案
铁路线路智能综合检测机器人
核心能力核心能力 | 说明说明
运行速度运行速度 | 1 m/s，每天 2 小时，覆盖约 6 公里，稳定持续作业1 m/s，每天 2 小时，覆盖约 6 公里，稳定持续作业
综合检测综合检测 | 同时完成 9 项以上检测任务，一次出动全部搞定同时完成 9 项以上检测任务，一次出动全部搞定
实时处理实时处理 | 实时采集、实时分析、实时报警，无需人工看图实时采集、实时分析、实时报警，无需人工看图
数据可靠数据可靠 | 数据标准化、可追溯、可对比，报告自动生成数据标准化、可追溯、可对比，报告自动生成
效率提升效率提升 | 综合效率提升约 50~60 倍，数据质量优于人工综合效率提升约 50~60 倍，数据质量优于人工
铁路线路智能综合检测机器人
5 / 28

## Slide 6
02
综合检测核心理念

## Slide 7
什么是综合检测
不是单一功能的检测仪，而是完整的综合检测系统
对比维度对比维度 | 传统单功能设备传统单功能设备 | 本产品（综合检测）本产品（综合检测）
检测项目数量检测项目数量 | 1 项1 项 | 9+ 项同步9+ 项同步
作业方式作业方式 | 多次出动/多人协作多次出动/多人协作 | 一次出动/一人操作一次出动/一人操作
数据关联数据关联 | 各自孤立，无法关联各自孤立，无法关联 | 统一分析，互相印证统一分析，互相印证
综合成本综合成本 | 高（需采购多套设备）高（需采购多套设备） | 低（一机多用）低（一机多用）
数据质量数据质量 | 因人而异，不稳定因人而异，不稳定 | 标准统一，客观一致标准统一，客观一致
分析深度分析深度 | 单维孤立结论单维孤立结论 | 多维融合综合判级多维融合综合判级
铁路线路智能综合检测机器人
7 / 28

## Slide 8
综合检测的三个层次
多检测项目融合 | 多传感器融合 | 多维度数据融合
多检测项目融合
轨面+螺栓+3D轮廓+波磨+焊缝 +水平+高低+轨向+轨距 一台设备全部覆盖
多传感器融合
6x2D相机+2x3D激光+2x陀螺仪 时间戳毫秒级同步 坐标系统一，互相校验
多维度数据融合
图像+点云+姿态参数 统一时空框架 联合分析，判级更准确
铁路线路智能综合检测机器人
8 / 28

## Slide 9
03
系统总体架构

## Slide 10
四环闭环架构
智能化设备加持 -> 智能检测入口 -> 实时处理 -> 大数据分析
(1) 智能化 设备加持
硬件层：多传感器 +精密机械+工控机 为综合检测提供 稳定可靠的感知基础
(2) 智能 检测入口
6x2D相机+2x3D激光 +2x陀螺仪 同步采集
(3) 实时 处理
AI识别+自动判级 +实时报警
(4) 大数据 分析
数据积累+热点分析 +趋势预测
铁路线路智能综合检测机器人
10 / 28

## Slide 11
三层精密融合：不是堆砌，是有机整体
传感器层有机融合
2D+3D：图像+轮廓互为印证 图像+姿态：缺陷绑定姿态角 主检+复核：重点区域双确认
通信层精密协同
EtherCAT 硬实时控制网 千兆以太网数据采集网 4G/5G 外部传输网 三网物理隔离，永不堵塞
数据层统一分析
Frame ID+里程+时间戳对齐 2D图像流+AI缺陷识别 3D点云流+廓形比对 三流汇入融合节点
铁路线路智能综合检测机器人
11 / 28

## Slide 12
04
核心检测能力

## Slide 13
九大检测功能总览
一台车跑完，全部数据同步输出，数据同源 | 同时 | 同标准
序号序号 | 检测功能检测功能 | 传感器传感器 | 输出结果输出结果
0101 | 轨面缺陷检测轨面缺陷检测 | 2D工业相机x22D工业相机x2 | 裂纹/掉块/凹陷，位置+等级裂纹/掉块/凹陷，位置+等级
0202 | 道钉/螺栓检测道钉/螺栓检测 | 2D工业相机x22D工业相机x2 | 缺失/松动/歪斜，位置+数量缺失/松动/歪斜，位置+数量
0303 | 3D钢轨轮廓检测3D钢轨轮廓检测 | 3D线激光x23D线激光x2 | 磨耗量/横移量，廓形偏差磨耗量/横移量，廓形偏差
0404 | 钢轨波磨检测钢轨波磨检测 | 3D激光+相机3D激光+相机 | 波长/波深/分布里程波长/波深/分布里程
0505 | 钢轨焊缝检测钢轨焊缝检测 | 2D工业相机x22D工业相机x2 | 焊缝缺陷类型+等级焊缝缺陷类型+等级
0606 | 轨距检测轨距检测 | 传感器融合传感器融合 | 轨距值/偏差值轨距值/偏差值
0707 | 水平检测水平检测 | 双陀螺仪双陀螺仪 | 水平偏差值水平偏差值
0808 | 高低检测高低检测 | 双陀螺仪双陀螺仪 | 高低不平顺值高低不平顺值
0909 | 轨向检测轨向检测 | 双陀螺仪双陀螺仪 | 轨向偏差值轨向偏差值
铁路线路智能综合检测机器人
13 / 28

## Slide 14
多维数据融合判级
综合判断比单一维度更准确
案例案例 | 2D图像2D图像 | 3D廓形3D廓形 | 姿态姿态 | 综合结论综合结论
案例A案例A | 疑似裂纹疑似裂纹 | 无变形无变形 | 无异常无异常 | 降级：疑似，需人工复核降级：疑似，需人工复核
案例B案例B | 明显裂纹明显裂纹 | 局部凹陷局部凹陷 | 同位轨向偏同位轨向偏 | 升级：严重，重点关注升级：严重，重点关注
案例C案例C | 正常正常 | 磨耗超标磨耗超标 | 无异常无异常 | 直接输出二级报警直接输出二级报警
正常
偏差在允许范围内
一级
轻微异常，接近阈值
二级
明显超限，需计划养护
三级
严重超限，立即处置
铁路线路智能综合检测机器人
14 / 28

## Slide 15
05
效率与数据优势

## Slide 16
效率提升 50~60 倍
不是快一点，而是质的飞跃
对比维度对比维度 | 人工巡检人工巡检 | 本产品本产品
运行速度运行速度 | 1.1~1.5 km/h1.1~1.5 km/h | 3.6 km/h（是人工 2.5~3 倍）3.6 km/h（是人工 2.5~3 倍）
夜间作业夜间作业 | 不可行不可行 | 可行，全天候连续可行，全天候连续
多设备切换多设备切换 | 需要，多次出动需要，多次出动 | 不需要，一次完成全部不需要，一次完成全部
人工看图时间人工看图时间 | 大量人员长时间大量人员长时间 | AI 秒级自动识别AI 秒级自动识别
每日检测里程每日检测里程 | 约3km（疲劳限制）约3km（疲劳限制） | 约6km（2小时稳定运行）约6km（2小时稳定运行）
综合效率综合效率 | 基准基准 | 约 50~60 倍提升约 50~60 倍提升
核心结论：同等检测里程，人工需要约 50~60 倍时间
铁路线路智能综合检测机器人
16 / 28

## Slide 17
数据真实可靠，规避人工弱点
人工巡检弱点人工巡检弱点 | 本产品解决方案本产品解决方案
人员状态波动（疲劳/情绪）人员状态波动（疲劳/情绪） | 传感器 7x24 稳定，性能无波动传感器 7x24 稳定，性能无波动
经验水平差异经验水平差异 | AI 模型统一标准，结果客观一致AI 模型统一标准，结果客观一致
主观判断偏差主观判断偏差 | 算法阈值客观判定，无人为随意性算法阈值客观判定，无人为随意性
环境干扰（光线/天气）环境干扰（光线/天气） | 专用光源 + 主动激光，不受环境光影响专用光源 + 主动激光，不受环境光影响
记录错误/遗漏记录错误/遗漏 | 每帧数据自动记录，无人为疏漏每帧数据自动记录，无人为疏漏
数据无法追溯数据无法追溯 | Frame ID + 里程 + 时间戳，完整可回放Frame ID + 里程 + 时间戳，完整可回放
铁路线路智能综合检测机器人
17 / 28

## Slide 18
06
健康评估与智能养护

## Slide 19
线路健康一张图
将全线检测数据汇聚，生成可视化的线路健康地图
健康热力图
按里程区段着色（绿/黄/红） 直观显示重点区段
缺陷分布图
各类缺陷图标标注 精准定位每处病害
趋势箭头
同一区段历史变化 看出劣化速度
综合评分
各区段 0~100 分 横向对比不同区段
养护履历
每次养护时间/内容/效果 验证效果形成闭环
养护人员：哪段先修/哪段缓修
管理决策者：全线状况/资源分配
技术人员：病害历史/根因分析
铁路线路智能综合检测机器人
19 / 28

## Slide 20
养护决策智能辅助
让养护决策从经验驱动升级为数据驱动
养护优先级 自动排序
三级缺陷 -> 立即处理 二级缺陷 -> 列入计划 一级缺陷 -> 重点观察 趋势恶化 > 稳定 历史高发 > 偶发 -> 本周养护计划清单
养护效果 量化验证
养护执行后再次检测 验证效果 检测->养护->再检测 ->效果评估闭环
预测性维护
基于历史数据预测 缺陷扩展速度 从出问题再修 -> 看到苗头就修 减少突发故障
铁路线路智能综合检测机器人
20 / 28

## Slide 21
07
技术规格参数

## Slide 22
系统参数总览
项目项目 | 参数参数
运行速度运行速度 | 1 m/s（3.6 km/h）1 m/s（3.6 km/h）
每日作业每日作业 | 2 小时，约 6 公里2 小时，约 6 公里
2D工业相机2D工业相机 | 6个，2448x2048，帧率 20~25 fps6个，2448x2048，帧率 20~25 fps
3D线激光3D线激光 | 2个，左右轨头轮廓，垂直朝下2个，左右轨头轮廓，垂直朝下
双陀螺仪双陀螺仪 | 水平 / 高低 / 轨向姿态检测水平 / 高低 / 轨向姿态检测
工控机网口工控机网口 | 10网口（EtherCAT+千兆网+4G/5G）10网口（EtherCAT+千兆网+4G/5G）
主供电主供电 | 48V 蓄电池组，智能供电管理48V 蓄电池组，智能供电管理
防护等级防护等级 | IP54（工控机）/ IP67（相机/激光）IP54（工控机）/ IP67（相机/激光）
急停保护急停保护 | 硬件独立回路，失效导向安全硬件独立回路，失效导向安全
铁路线路智能综合检测机器人
22 / 28

## Slide 23
人机交互系统
控制方式控制方式 | 说明说明 | 适用场景适用场景
金属物理按钮金属物理按钮 | 实体按键，盲操作可靠实体按键，盲操作可靠 | 现场紧急操作/屏幕故障兜底现场紧急操作/屏幕故障兜底
触摸屏控制触摸屏控制 | 参数设置+状态监控+数据预览参数设置+状态监控+数据预览 | 出发前设置/作业中监控出发前设置/作业中监控
遥控控制遥控控制 | 远距离启停/速度/返航远距离启停/速度/返航 | 复杂现场/远距离操作复杂现场/远距离操作
定速巡航定速巡航 | 设定速度自动保持匀速设定速度自动保持匀速 | 保证采集速度一致性保证采集速度一致性
定点返程定点返程 | 一键自动返航至起点一键自动返航至起点 | 防止复杂现场无法回收防止复杂现场无法回收
语音控制（规划）语音控制（规划） | 喊话操控，解放双手喊话操控，解放双手 | 降低使用门槛降低使用门槛
铁路线路智能综合检测机器人
23 / 28

## Slide 24
08
设备运行状态远程监测系统

## Slide 25
机器人运行状态远程监测系统
让设备从看不见摸不着 -> 全程可视化可控
电力状态 实时监测
蓄电池电压/电流/SOC 容量百分比/健康状态 充放电实时曲线 续航里程预估 欠压/过压/过温报警
传感器状态 实时监测
6x相机在线状态 2x激光器状态 2x陀螺仪状态 数据帧率/丢包率 传感器故障诊断
设备工作 状态监测
工控机CPU/内存/磁盘 各进程运行状态 EtherCAT通信状态 4G/5G链路状态 本地存储容量
检测任务 实时追踪
当前里程位置 采集帧数统计 已检测缺陷数量 任务完成进度 预计剩余时间
铁路线路智能综合检测机器人
25 / 28

## Slide 26
远程监测数据链路与通信架构
监测对象监测对象 | 监测参数监测参数 | 通信方式通信方式 | 实时性实时性
蓄电池组蓄电池组 | 电压/电流/SOC/SOH/温度电压/电流/SOC/SOH/温度 | CAN总线 -> 工控机CAN总线 -> 工控机 | 秒级秒级
工业相机x6工业相机x6 | 在线状态/帧率/丢包率在线状态/帧率/丢包率 | GigE Vision -> 工控机GigE Vision -> 工控机 | 秒级秒级
3D线激光x23D线激光x2 | 在线状态/数据率/温度在线状态/数据率/温度 | 千兆以太网 -> 工控机千兆以太网 -> 工控机 | 秒级秒级
双陀螺仪双陀螺仪 | 角速度/姿态角/状态角速度/姿态角/状态 | 串口 -> 工控机串口 -> 工控机 | 毫秒级毫秒级
工控机本体工控机本体 | CPU/内存/磁盘/进程CPU/内存/磁盘/进程 | 本地监测 -> 云端本地监测 -> 云端 | 准实时准实时
通信链路通信链路 | 4G/5G信号/带宽/延迟4G/5G信号/带宽/延迟 | 工业路由器 -> 云端工业路由器 -> 云端 | 准实时准实时
伺服驱动伺服驱动 | 运行状态/故障码运行状态/故障码 | EtherCAT -> 工控机EtherCAT -> 工控机 | 毫秒级毫秒级
铁路线路智能综合检测机器人
26 / 28

## Slide 27
远程监测的价值与用户场景
现场人员
出发前检查设备状态 实时掌握电量/传感器是否正常 异常情况及时发现，避免白跑一趟
远程监控中心
一台电脑/手机 同时监控多台设备运行状态 大屏展示全线设备实时状态
管理决策者
设备利用率统计 故障率/出勤率报表 养护排班有数据支撑
运维团队
故障预警，提前介入 远程诊断，减少现场出勤 设备健康趋势分析
铁路线路智能综合检测机器人
27 / 28

## Slide 28
09
总结与展望

## Slide 29
我们的核心价值
以综合检测为核心定位，一台设备替代传统多套检测工具
综合检测 9+ 项
一台车完成全部 主要检测，数据统一
效率提升 50~60 倍
减少人工投入 降低巡检成本
数据真实 可靠
标准统一可追溯 规避人工弱点
实时报警
三级缺陷立即发现 不漏报不误报
健康一张图
养护决策从经验 驱动变为数据驱动
预测性维护
从检现在 升级到管未来
铁路线路智能综合检测机器人
28 / 28

## Slide 30
谢谢聆听
铁路线路智能综合检测机器人
让铁路检测从人工密集型作业
转变为智能化、自动化、高效率的科技驱动型工作

## Slide 31
谢谢聆听
铁路线路智能综合检测机器人
让铁路检测从人工密集型作业
转变为智能化、自动化、高效率的科技驱动型工作
联系方式：____________________